УТВЕРЖДЕНА

решением Совета депутатов

городского поселения

«Рабочий поселок Лососина»

от 27.08.2011_№ 37

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

городского поселения

«Рабочий поселок Лососина»                                                                                            на период с 2012 - 2017 годы

п. Лососина

2011 год

Раздел 1.  Паспорт Программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Лососина» на период с 2012-2017 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Решение Совета Депутатов городского поселения «Рабочий поселок Лососина» от 20.05.2010г. № 14 «Об утверждении генерального плана городского поселения «Рабочий поселок Лососина»; Строительство котельной на угле на территории городского поселения «Рабочий поселок Лососина» |
| «Разработчик Программы | Администрация городского поселения «Рабочий поселок Лососина» |
| Исполнители Программы | Администрация городского поселения «Рабочий поселок Лососина» |
| Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения | Основные проблемы: - высокие тарифы на тепловую энергию; - высокая степень износа основных фондов; - высокий уровень аварийных ситуаций на 1 км сетей; - несоответствие оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению; - несоответствие применяемых технологий ОКК современным нормативным требованиям; - отсутствие горячего водоснабжения. Обоснование необходимости решения: - для обеспечения комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства необходима разработка единого документа по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры в увязке с документами территориального планирования; - соответствие документов территориального планирования требованиям федерального, регионального законодательства. |
| Цель и задачи реализации Программы | 1. Реализация Генерального плана городского поселения и других документов территориального планирования. 2. Реализация стратегии устойчивого развития городского поселения «Рабочий поселок Лососина». 3. Обеспечение коммунальной инфраструктурой перспективных объектов жилищного строительства. 4. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. 5. Разработка конкретных мероприятий по повышению энергетической эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. 6. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы. |
| Сроки и этапы реализации Программы | С 2012 до 2017г. |
| Основные мероприятия Программы | Теплоснабжение: - реконструкция тепловых сетей в связи со строительством котельной (с установкой АИТП на многоквартирных домах); - капитальный ремонт существующих сетей теплоснабжения с регулированием гидравлических режимов работы сетей; - строительство новых центральных тепловых пунктов; - установка общедомовых приборов учета тепловой энергии. Водоснабжение: - строительство дублирующей линии водовода от скважины «Горный» до скважины «Ситуан» - оборудование станций подъёма приборами учёта расхода воды; - установка общедомовых приборов учета водоснабжения. Водоотведение: - строительство новой канализационно - напорной станции в количестве 1-х ед.; - строительство головной станции очистки сточных вод суммарной производительностью 8000 куб.м/сутки в городе Советская Гавань (на территории СРЗ № 1); - строительство магистрального напорного коллектора производительностью 8000куб. м/сут.; - строительство локальной станции очистки сточных вод производительностью 300куб.м./сут. для жилого массива Лесозавода 20; - строительство локальной станции очистки сточных вод производительностью 300 куб.м./сут. 3-его жилого района; - строительство мини станции очистки сточных вод производительностью 100куб.м/сут. в 1-ом жилом районе; - строительство мини станции очистки сточных вод производительностью 100куб.м./сут. В селе Гатка (защита водозабора «Западный). Электроснабжение: - строительство новых линий электроснабжения ВЛ-10 кВ, к новым ЦТП; - строительство резервных линий электроснабжения ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ; - строительство новых трансформаторных подстанций к новым ЦТП; - капитальный ремонт трансформаторных подстанций; - капитальный ремонт действующих сетей электроснабжения; - установка общедомовых приборов учета электроснабжения. |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет _______ млн. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение: 640,2 млн. руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения (в том числе внутридомовых) - 504,5 млн. руб.; - мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения - 84,96 млн. руб.; - мероприятия по капитальному ремонту существующей системы теплоснабжения - 51,4 млн. руб. Водоснабжение: 164,9 млн. руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения - 51,1 млн. руб.; - мероприятия по капитальному ремонту системы водоснабжения - 113,8 млн. руб. Водоотведение: 1449,9 млн. руб., в т.ч.: - мероприятия по новому строительству объектов системы водоотведения - 1435,7 млн. руб.; - мероприятия по капитальному ремонту системы водоотведения - 14,2 млн. руб. Электроснабжение: __________ млн. руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения - __________ млн. руб.; - мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения - _________ млн. руб.; - мероприятия по капитальному ремонту объектов и системы электроснабжения - Источники финансирования Программы: -краевой бюджет; -местный бюджет; -внебюджетные источники. Объем финансирования Программы составляет ______ млн. руб., в том числе: 2010г – _________ млн. руб.; 2011г. – _________ млн. руб.; 2012г. – _________ млн. руб.; 2013г. – _________ млн. руб.; 2014г. – _________ млн. руб.; 2015г. – _________ млн. руб.; 2016г. – _________ млн. руб.; 2017г. – _________ млн. руб.; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Технологические результаты: - повышение надежности работы коммунальной инфраструктуры города; - снижение потерь коммунальных ресурсов производственном процессе; 2. Коммерческий результат: - повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; 3. Бюджетный результат: - развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений; 4. Социальный результат: -создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг. |
| Контроль за исполнением Программы | Реализация мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется Службой Заказчика Министерства ЖКХ Хабаровского края, Администрацией городского поселения «Рабочий поселок Лососина»». Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией городского поселения будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляют Совет Депутатов городского поселения «Рабочий поселок Лососина» и Администрация городского поселения в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт Программы.

2. Краткая характеристика муниципального образования городское поселение «Рабочий поселок Лососина».

3. Комплексное развитие системы теплоснабжения:

3.1. Инженерно-технический анализ существующей организации систем теплоснабжения и выявление проблем функционирования:

3.1.1. Источники теплоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние основного оборудования. Система теплоснабжения.

3.1.2. Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей.

3.2. Программа развития системы теплоснабжения:

3.2.1. Основные направления модернизации системы теплоснабжения.

3.2.2. Задачи Программы и обоснование необходимости ее реализации.

3.2.3. Цели и ожидаемые результаты Программы.

3.2.4. Потребность в денежных средствах.

3.3. Перечень мероприятий по объектам теплоснабжения.

4. Комплексное развитие системы водоснабжения:

4.1. Инженерно-технический анализ существующей организации систем водоснабжения и выявление проблем функционирования:

4.1.1. Источники водоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние основного оборудования. Система водоснабжения.

4.1.2. Водопроводные сети. Общая характеристика водопроводных сетей.

4.2. Программа развития системы водоснабжения:

4.2.1. Основные направления модернизации системы водоснабжения.

4.2.2. Задачи Программы и обоснование необходимости ее реализации.

4.2.3. Цели и ожидаемые результаты Программы

4.2.4. Потребность в денежных средствах.

4.3. Перечень мероприятий по объектам водоснабжения.

5. Комплексное развитие системы водоотведения:

5.1. Инженерно-технический анализ существующей организации систем водоотведения и выявление проблем функционирования:

5.1.1. Самотечные коллекторы и их техническое состояние.

5.2. Программа развития системы водоотведения:

5.2.1. Основные направления модернизации системы водоотведения.

5.2.2 .Цели и ожидаемые результаты Программы.

5.2.3. Потребность в денежных средствах.

5.3. Перечень мероприятий по объектам водоотведения.

6. Комплексное развитие системы электроснабжения:

6.1. Инженерно-технический анализ существующей организации систем электроснабжения и выявление проблем функционирования:

6.1.1. Источники электроснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние основного оборудования. Система электроснабжения.

6.1.2. Электрические сети. Общая характеристика электрических сетей

6.2. Программа развития системы электроснабжения.

6.2.1. Основные направления модернизации системы электроснабжения.

6.2.2. Задачи Программы и обоснование необходимости ее реализации.

6.2.3. Цели и ожидаемые результаты Программы.

6.2.4. Потребность в денежных средствах.

7. Формирование сводного плана программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения «Рабочий поселок Лососина».

8. Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга результатов выполнения мероприятий Программы. Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения.

8.1. Мониторинг и корректировка Программы.

8.2.  Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения.

Раздел 2. Краткая характеристика муниципального образования городское поселение «Рабочий поселок Лососина»

Город Советская Гавань является районным центром Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края. Находится в 600 км к востоку от краевого центра города Хабаровска. Городское поселение расположено на южном берегу залива Советская Гавань. Город является конечным пунктом Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. С краевым центром город связан железной дорогой, автомобильной дорогой и воздушным сообщением.

Основные отрасли экономики городского поселения:  добыча и переработка рыбы и морепродуктов,  обработка грузов в портах.

Планируется начать строительство новой котельной и ПОЭЗ (Особой портовой экономической зоны).

Рельеф города сложный, крайне неравномерный. Перепад отметок земли составляет 0 - 65 метров. Поселение стоит компактно с общей площадью городских земель 869га. Численность населения городского поселения по состоянию 1 января 2011 года составляла 3 228 человек. Жилая застройка состоит из 1-5 этажных домов.

Теплоснабжение городского поселения осуществляется посредством котельной в количестве 1 ед. Котельная находится в муниципальной собственности. Котельная работает на жидком топливе. Общая максимальная полезная нагрузка котельной составляет 10,13Гкал/час. Котельная находится в аренде у ООО «Городские теплосети». Котельная работает по открытой системе теплоснабжения. Котельная работает по температурному графику 110-70гр.С.  Общий износ котельной составляет 65-70%. Теплоснабжение городского поселения осуществляется по локальным магистральным и квартальным сетям. Общая протяжённость тепловых сетей составляет 4078,2 м. в 2-х трубном исполнении. Из этого количества км находятся в муниципальной собственности, остальные тепловые сети находятся в частной собственности. Муниципальные тепловые сети эксплуатируют по договору аренды ООО «Городские теплосети», частные теплосети эксплуатирует ООО «АДС».

Основной потребитель тепловой энергии - жилищный фонд городского поселения, включающий в себя жилые дома, находящиеся на обслуживании управляющих компаний и ТСЖ (до 82% потребления).

Фактический объём потребления тепловой энергии на теплоснабжение в 2008 году - 197 064,94 Гкал.

Фактический объём потребления тепловой энергии на теплоснабжение в 2009 году - 177 033,99 Гкал.

Фактический объём потребления тепловой энергии на теплоснабжение в 2010 году - 175 529,67 Гкал.

Снижение объёмов теплопотребления обуславливается высокими тарифами на тепловую энергию и переходом потребителей на автономное отопление.

Система теплоснабжения от котельной городского поселения характеризуется невысокой степенью надёжности. Более 60% тепловых сетей имеют срок эксплуатации от 10 до 15 и более. В основном это внутриквартальные тепловые сети, приобретённые в собственность ООО «Беркут» после банкротства ГПТС и ОК в 2008 году. Ветхое состояние квартальных тепловых сетей вызвано отсутствием финансирования на протяжении длительного периода. Также одной из главных причин плохого состояния теплосетей является низкое качество монтажа трубопроводов и строительных конструкций, отсутствие дренажной канализации и подтопление теплотрасс грунтовыми и канализационными стоками. Состояние магистральных тепловых сетей оценивается как удовлетворительное.

Проблемными вопросами теплоснабжения города являются:

- высокий тариф на тепловую энергию - 3 0973,25 руб. за 1Гкал;

- топочный мазут в выработке тепловой энергии составляет 100 %;

- износ источников теплоснабжения достигает 70%;

- износ тепловых сетей составляет 65 - 70%;

- отсутствие горячего водоснабжения.

Централизованная система водоснабжения городского поселения представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделённых на две составляющие: подъём природных вод из артезианских скважин и транспортировка её потребителям (населению, учреждениям социальной сферы, предприятиям и источнику теплоснабжения городского поселения).

Основным источником системы хозяйственно-питьевого водоснабжения городского поселения служат подземные воды. Подача воды осуществляется от трёх подземных водозаборов: «Ситуан», «Горный» и «Водники». Поднятая насосными станциями из артезианских скважин вода транспортируется по водоводам на насосную станцию второго подъёма (НС-2 «Город») и  через резервуары чистой воды (2*500куб.м. и 1* 3000 куб.м.) подаётся насосной станцией перекачки в распределительную сеть города. На территории НС-3 водозабора «Западный» размещены два резервуара чистой воды по 10 000куб.м. В городском поселении отсутствуют водоочистные сооружения.

Эксплуатацию водозаборов и водопроводных сетей, находящихся в муниципальной собственности городского поселения, осуществляет по договору аренды ООО «Городской водоканал».

Общая протяжённость водопроводных сетей городского поселения составляет 14,4 км., из них 4,3449 км. - уличная сеть. Средний износ сетей водоснабжения (сети, сооружения) составляет 85%, что в два раза выше аналогичного показателя по Дальневосточному Федеральному округу и Хабаровскому краю. Это свидетельствует о том, что замена сетей последние 15 лет не производилась или производилась в объёмах значительно ниже потребности. Для приведения системы водоснабжения в соответствие с требованиями, необходимы вложения инвестиций в достаточно крупных размерах. Текущее состояние системы водоснабжения препятствует приходу частного бизнеса в данную сферу производства. Высоки риски убытков по причине остановки производства в результате аварий на объектах коммунальной инфраструктуры.

Кроме объектов соцкультбыта водозаборы подают воду в котельную городского поселения. Отсутствие резервной линии магистрального водовода снижает степень надёжности водоснабжения населения и объектов теплоэнергетики. Транспортировка питьевой воды от головных водозаборных сооружений в городском поселении , на участках от 5-ого квартала (камера переключения ул. Калинина,21) до насосной станции (НС-2 «Город») производится по одному водоводу диаметром 500мм и от 5-ого квартала до котельной № 3, производится по одному водоводу диаметром 250мм (протяжённость 2 км, введён в эксплуатацию 1977 году). В случае выхода из строя существующего водовода от 5-ого квартала проложенного в одну линию, водоснабжение города будет полностью остановлено на период ликвидации аварии, а выход из строя водовода в зимний период может привести к катастрофическим последствиям для города, поскольку будет остановлено теплоснабжение.

Жилищно-бытовые сточные воды городского поселения  без очистки сбрасываются в акваторию бухты «Лососина», что ставит под угрозу бактериального загрязнения вод данной бухты, а это, в конечном счёте, может вызвать рост инфекционных болезней у населения городского поселения.

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

- износ сетей составляет до 85%;

- сброс неочищенных сточных вод жилищно-коммунального хозяйства городского поселения  в объёме 187 000 куб.м/год  является угрозой заражения бухты и природным ресурсам;

- высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению;

- отсутствие регулирующей и низкое техническое состояние существующей запорной арматуры;

- вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов;

- отсутствие сооружений по обработке и обеззараживанию воды.

Водоотведение в городском поселении осуществляется в основном по самотечной системе канализации, ряд самостоятельных локальных систем водоотведения. Отвод сточных вод осуществляется по магистральным коллекторам и без очистки по двум выпускам сточные воды сбрасываются в бухту «Лососина» залива Советская Гавань.

Внутриквартальные канализационные водоотводящие сети городского поселения представлены системой трубопроводов диаметром 80 - 150мм, общей протяжённостью 24км. Внутриквартальная сеть имеет самотечное (безнапорное) движение сточных вод с неполным (частичным) заполнением труб. Трубы внутриквартальных водоотводящих сетей и контрольные колодцы находятся в неудовлетворительном состоянии, процент физического износа  от 50 до 90%. Трубы, как правило, имеют от 30 и более лет эксплуатации и требуется их частичная замена или капитальный ремонт. Канализационные колодцы практически все требуют капитального или текущего ремонта.

В канализационной сети имеется два безнапорных магистральных коллекторов общей протяжённостью 3,13км.

Магистральные коллекторы проложены в различное время, но на сегодняшний день практически все требуют капитального ремонта и частичной замены.

Канализационные колодцы выполнены в соответствии с проектной документацией, оборудованы крышками, степень износа железобетона крайне неравномерный, на некоторых колодцах крышки требуют замены, износ стенок колец в ряде колодцев достигает 70 - 80%.

Технические паспорта на объекты водоотведения составлены в соответствии с регламентирующими документами.

Средний износ сетей водоотведения (сети, сооружения) составляет 73,9%. Общая протяжённость системы канализации в городском поселении составляет 3,13км, из них 85,98% нуждаются в замене, что значительно выше аналогичного показателя по Хабаровскому краю и в целом по Дальневосточному Федеральному округу. Такая ситуация может иметь серьёзные экологические и эпидемиологические последствия для жителей города. Очистных сооружений канализационных стоков в городском поселении нет, сброс сточных вод осуществляется в акваторию бухты «Лососина» залива Советская Гавань без очистки.

По данным Центра Госсанэпиднадзора все сточные воды в объёме до 3 млн. куб.м/год  сбрасываемые в залив Советская Гавань относятся к категории неочищенных. Содержание загрязняющих веществ в сточных водах превышают нормативные показатели от 1,5-3,0 до 50-70 раз (нефтепродукты БПК5 азото- и - фосфорсодержащие вещества, тяжёлые металлы и др.). С неочищенными хозяйственно-бытовыми отходами, талыми, дождевыми сточными водами в поверхностные источники попадают патогенная микрофлора и гельмиты.

В соответствии с Заключением № 15-89497 от 31.10.2006 по результатам анализов, выполненных ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Дальневосточному Федеральному округу», экспертной комиссией отмечена

Электроснабжение городского поселения осуществляется от двух независимых внешних источников - Майской ГРЭС и ВЛ-220 кВ «Селихино - Ванино», внешних распределительных подстанций «Центральная», «Эгге», «Кислородная» и «Город».

Электроснабжение внутри городского поселения осуществляется посредством 94 ед. трансформаторных подстанций, находящихся в муниципальной собственности. Транспортировка электрической энергии к потребителям производится посредством муниципальных электрических сетей:

- ВЛ-10кВ, протяжённостью 115,81км;

- ВЛ-0,4кВ, протяжённостью 239,63км;

- КЛ-10кВ, протяжённостью 50,65км;

- КЛ-0,4кВ, протяжённостью 107,179км.

Вследствие длительного периода неурегулированных отношений с «Хабаровскэнергосбыт» ОАО «ДЭК», состояние электросетевого имущества города Советская Гавань пришло в значительный упадок.

Из 115,81км высоковольтных линий ВЛ-10кВ подлежат замене 75,6пр/км. Подлежат замене опоры линии электропередач - 420 ед. Выправке подлежат 270 ед. опор, обваловке - 60 ед.

Из 239,63км высоковольтной линии ВЛ-0,4кВ подлежат замене 540пр/км. Подлежат замене 4500 опор линии электропередач.

Из 50,651км кабельных линий КЛ-10кВ требуется ремонт 10 кабельных линий общей протяжённостью 5.9км.

Из 107,179км кабельных линий КЛ-0,4кВ требуется заменить 21км.

Из 94 трансформаторных подстанций необходимо заменить 9 ед., капитально отремонтировать 50 ед., реконструировать 26 ед. и построить 3 ед. новых трансформаторных подстанций для обеспечения электрической энергией вновь построенных ЦТП.

В настоящее время на территории города осуществляется реализация межведомственной Программы по снижению потерь электрической энергии в сетях ООО «Совгаванские электросети».

Раздел 3. Комплексное развитие системы теплоснабжения.

3.1. Инженерно-технический анализ существующей организации системы теплоснабжения и программные мероприятия модернизации и реконструкции системы теплоснабжения

Основные технические данные:

- источники теплоснабжения - 1 котельная;

- установленная мощность -  1013 Гкал/ч (табл. 1);

- располагаемая тепловая мощность источников -  7,6 Гкал/ч;

- присоединенная нагрузка — 4,1 Гкал/ч  (табл. 1);

- оборудование - 2 котла (табл. 1);

- основной вид топлива на котельной является мазут – 100,0%;

-   схема теплоснабжения открытая, двухтрубная;

- протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 4078,2 км.  Основные годы заложения сетей  1985 - 1990 гг.  Прокладка  магистральных трубопроводов - надземная, на ж/б опорах, подземная, в железобетонных коробах, квартальных сетей - надземная, на ж/б опорах, подземная, в железобетонных каналах.

Система ГВС - открытая, с тепловых узлов многоквартирных домов, осуществляется в отопительный период. Большая часть теплоносителя отбирается потребителями из системы отопления в качестве ГВС.

В настоящее время теплоснабжение потребителей городского поселения осуществляется  от котельной № 12, ул. Портовый проезд, 8:

#### 3.1.1 Источники теплоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние основного оборудования. Система теплоснабжения

Котельная № 12, ул. Портовый проезд, 8

Котельная отапливает основную часть городского поселения. На котельной установлено 2  котла Кливер-Брукс.

Установленная мощность котлов — 10,13 Гкал/ч, подключенная нагрузка  составляет 4,1 Гкал/ч, резерв  -  27,6%.

Для обеспечения циркуляции теплоносителя в тепловой сети установлено 2 сетевых насоса:

- 1 Д 800-56-2 ед.;

Подпитка тепловых сетей осуществляется водой без химводоподготовки. В котельной установлены подпиточные насосы:

- К 290-32  - 3 ед.;

Топливо - топочный мазут марки М-100.

Таблица 1

Тепловая мощность источников теплоснабжения города Советская Гавань

| № п п | Котельная | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Котельная № 1, ул. Киевская,2Б |
| 1 |  | Кливер-Брукс | 1994 | 5,068 | 10,13 |
| 2 |  | Кливер-Брукс | 1994 | 5,068 |  |
|  | ИТОГО |  |

В перспективе будет разработан проект реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения городского поселения на 2012-2015 годы в связи со строительством новой котельной.

#### 3.1.2 Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

Схема магистральных тепловых сетей в муниципальном образовании городское поселение «Рабочий поселок Лососина» двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей - надземная на низких опорах и подземная в железобетонных каналах. Регулирование отпуска тепла - центральное качественное.

Изоляция трубопроводов тепловых сетей - минвата, рубероид, стеклоткань.

Подача горячей воды осуществляется от теплового узла, установленного в подвале одного жилого дома.

Тепловые сети от котельной  работают по 3-м температурным графикам 110-70 Гр.С, 95-70 Гр.С и 75-50 Гр.С.

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода - 243 дня.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период                          t н.в.от. = - 6,0 Гр.С (СНиП 23-0199. Строительная климатология).

Протяженность трубопроводов сети отопления городского поселения «Рабочий поселок Лососина» составляет в двухтрубном исполнении 4078,2км.  Основные годы заложения сетей  1984 - 2004 гг.  Прокладка теплосетей:

- магистральный трубопровод - надземная прокладка на низких железобетонных опорах;

- квартальные сети -  подземная прокладка в железобетонных каналах.

- система ГВС - открытая, от теплового узла, которая размещена в подвале жилого дома и непосредственно потребителями из системы отопления.

Для обеспечения оперативности в ликвидации аварий, а также обеспечения возможности предупреждения аварий необходимо приобретение диагностической аппаратуры, которая дистанционным методом позволит производить поиск утечек и диагностику состояния трубопроводов.

## 3.2 Программа развития системы теплоснабжения

### 3.2.1 Основные направления модернизации системы теплоснабжения

В связи с созданием на территории городского поселения портовой особой экономической зоны, ожидается интенсивное развитие промышленного и жилищного строительства, а также объектов социальной инфраструктуры. Предусматривается реконструкция внутридомовых тепловых сетей жилищного фонда городского поселения на круглогодичный приём теплоносителя для приготовления горячего водоснабжения.

В связи с отсутствием данных реализации Генерального плана застройки городского поселения на перспективу, строительство ведется точечно, в соответствии с выделяемыми отдельным застройщикам земельными участками. В основном строятся индивидуальные жилые дома, а также административные здания, торговые и развлекательные центры, объекты спортивного назначения.

В соответствии с выданными  исходными данными подключённая тепловая нагрузка к котельной составит 93 Гкал/ч по первому и второму выводам.

Массовой застройки новых районов, а также районов с ветхим жильём в 2012-2015 данной Программой не рассматривается.

Данная Программа не дает явного представления о перспективных нагрузках городского поселения, но позволяет оценить уровень предварительных нагрузок.

Для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения присоединенных в настоящее время потребителей, а также для обеспечения  тепловой  энергией вновь присоединяемых объектов наряду с вводом генерирующих мощностей, ООО «Городские теплосети» разработаны мероприятия по развитию и  реконструкции   тепловых   сетей  городского поселения. Объемы строительства тепловых сетей от котельной до ЦТП определяются по результатам гидравлического расчета системы централизованного теплоснабжения городского поселения, разрабатываемые институтом «Новосибирсктеплоэлектропроект»

3.2.2. Задачи Программы и обоснование необходимости ее реализации

Для решения задач и достижения поставленных целей,  Программа  предусматривает строительство и реконструкцию существующих  магистральных  тепловых   сетей  городского поселения от ЦТП до потребителей.

Общая протяжённость строительства новых тепловых сетей от потребителей до новых ЦТП, составит 2,05км диаметрами 100-300мм.

Общая протяженность реконструируемых существующих магистральных тепловых сетей для теплоснабжения городского поселения до 2015г., составит 18,7км метров диаметрами 100-300мм. Диаметры новых и реконструируемых теплотрасс определяются по результатам проведенного гидравлического расчета.

Описание мероприятий по теплоснабжению центральной части города

( котельная № 1)

Для осуществления мероприятий по теплоснабжению жилого  массива от котельной № 1, необходимо выполнить следующие виды работ:

- подключение магистрального теплопровода от ТЭЦ к существующей котельной № 1, реконструированной под ЦТП;

- реконструкция и капитальный ремонт существующих участков магистральных и распределительных сетей осуществляется по планам мероприятий ООО «Городские теплосети», ООО «Городской водоканал» и ООО «Городские электросети»  в ходе производства работ.

Данные мероприятия позволят обеспечить присоединение новых объектов строительства в центральной части города и при этом, сохранить качественное теплоснабжение уже присоединенных потребителей. В ходе выполнения этих мероприятий будет повышена надежность тепловых сетей и теплоснабжения объектов жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Реализация мероприятий намечена на 2012-2015 годы.

Описание мероприятий по строительству новых ЦТП

Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения существующих и вновь присоединяемых потребителей на территории городского поселения, необходимо выполнение следующих мероприятий:

Строительство трансформаторных подстанций к ЦТП

Предполагается строительство трансформаторных подстанций к вновь построенным ЦТП:

- ТП на жилом массиве Лесозавода 20 к ЦТП;

- ТП на жилом массиве «Моргородрк» к ЦТП, (ТЦ «Арбуз»);

- ТП на жилом массиве «Моргородок» к ЦТП, (ул. Бошняка,2А).

Строительство электрических, водопроводных сетей и систем водоотведения к  ЦТП

Предполагается строительство электрических, водопроводных сетей и систем водоотведения к вновь построенным ЦТП:

- электрических сетей      -  L - 1,21км;

- водопроводных сетей    -  L - 0,260км;

- систем водоотведения   -  L - 0,490км.

Данные мероприятия необходимы для обеспечения качественного теплоснабжения жилищного фонда и объектов инфраструктуры этих районов. Реализация мероприятий намечена на 2015 год.

Реализация  Программы  предполагает решение вопросов о выделении земельных участков под строительство, разработку проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ в период 2012-2015 гг.

Решение вопросов о выделении земельных участков под строительство будет осуществляться в установленном порядке в соответствии с федеральными и региональными нормативно-правовыми актами.

Проектирование  реконструкции   тепловых   сетей  и строительства новых планируется выполнить силами специализированной проектной организации, выбираемой на основании результатов конкурса.

Реконструкцию   тепловых   сетей, строительство новых  тепловых   сетей  и ЦТП планируется вести силами специализированной строительно-монтажной организации, выбираемой на основании результатов конкурса.

3.2.3. Цели и ожидаемые результаты Программы

Целью Программы является решение ряда проблем:

В связи с закрытием мазутной котельной за 1 год ожидается:

1. Экономия в ценах 2011 года:

- на разнице стоимости мазута и угля - 260 071,3 тыс. рублей;

- электроэнергии на собственные нужды котельных - 18 963,5 тыс. рублей;

- воды на собственные нужды котельных - 2 079,1 тыс. рублей;

- сточных вод на собственные нужды котельных - 824,7 тыс. рублей;

- фонда оплаты труда за счёт сокращения численности обслуживающего персонала - 5 837,7 тыс. рублей.

2. Приостановится рост тарифов на тепловую энергию до установленного срока окупаемости затрат на строительство ТЭЦ, с последующим снижением тарифов.

3. Приостановится рост  суммы субвенции из краевого бюджета на возмещение разницы между ЭОТ и предельным тарифом, утвержденным Губернатором Хабаровского края.

4. Итого экономия составит 287 776,2 тыс. рублей.

Срок окупаемости затрат определится проектом строительства ТЭЦ.

3.2.4. Потребность в денежных средствах

Для осуществления реконструкции, модернизации и развития системы теплоснабжения городского поселения необходимо построить новых тепловых сетей от вновь построенных ЦТП до существующих тепловых сетей длиной 2275м различного диаметра, вновь построить 4 ЦТП, реконструировать под ЦТП 5 существующих котельных, построить 3 новых трансформаторных подстанции.  Также необходимо проложить к новым ЦТП  2,1км электрических сетей, 2,8км водопроводных сетей и 1,5км сетей водоотведения. Всего необходимо выполнить работ на       тыс. рублей. Без инвестиций федерального, регионального бюджетов, а также привлечение частного капитала выполнение данной Программы не  представляется возможным. Проект, технический отчет по инженерно-строительным изысканиям, технический отчет по разработке оптимальных эксплуатационных режимов, смета по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения городского поселения сформируются на основании проектно-сметной документации.

3.3.Перечень мероприятий по объектам теплоснабжения

(перечень мероприятий  приведен в Таблице 2)

Таблица 2

| Сделать экспертное заключение специализированной организацией гидравлический расчетов по теплоснабжению |  |  | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработать проект оптимального режима теплоснабжения в городском поселении «Рабочий поселок Лососина» предусмотрев обеспечение горячим водоснабжением |  | 1 млн. руб. |  |
| Выполнить мероприятия по оптимизации теплоснабжения в п. Лососина |  |  |  |
| Строительство новой угольной котельной |  | 250 млн. руб. | 2012-2013 |
| Установка счетчиков учета тепла | 7 шт. |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция тепловых сетей в связи со строительством ТЭЦ, в том числе: |  |  |
| 1.1. | микрорайон Лесозавода 20 | км. | 0,350 |
| 1.2. | 3 микрорайон | км. | 0,05 |
| 1.3. | жилой массив «Моргородок» | км. | 1,05 |
| 1.4. | жилой массив от котельной № 1 | км. | 0,00 |
| 1.5. | микрорайоны от котельных № 5,10 к ЦТП (Котельная № 10) | км | 0,6 |
| 1.6. | жилой массив Окоча, котельная № 2 | км. | 0,00 |
| 1.7. | жилой массив 42 кв. | км. | 0,00 |
| 2. | Строительство центральных тепловых пунктов: |  |  |
| 2.1. | микрорайон Лесозавода 20 | объект | 1 |
| 2.2. | 3 микрорайон | объект | 1 |
| 2.3. | ЦТП в районе ул. Бошняка,2 | объект | 1 |
| 2.4. | ЦТП в районе ТЦ «Арбуз» | объект | 1 |
| 3. | Реконструкция существующих котельных под ЦТП. |  |  |
| 3.1. | Котельная № 1, ул. Киевская,2Б | объект | 1 |
| 3.2. | Котельная № 2, ул. Пугачёва,7 | объект | 1 |
| 3.3. | Котельная № 3, ул. Морская | объект | 1 |
| 3.4. | Котельная № 10, ул. Советская,25А | объект | 1 |
| 3.5. | Котельная № 9, ул. Некрасова,4 | объект | 1 |

Раздел 4. Комплексное развитие системы водоснабжения

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения  городского поселения  являются:

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

- повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

- достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости  предприятий водоснабжения;

- оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

## 4.1 Инженерно-технический анализ существующей организации систем

## водоснабжения, выявление проблем функционирования

Подача воды в город осуществляется от 4-х подземных водозаборов: «Ситуан», «Горный», «Горный» и «Водников». Поднятая вода накапливается в резервуарах чистой воды общим объёмом 24 тыс. куб.м. и  транспортируется посредством магистральных и квартальных водопроводных сетей до потребителей.

В городском поселении  существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой  комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

1. Подъем воды.

2. Накопление воды.

3. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия города и источники теплоснабжения.

Основные технологические показатели:

-  водозаборов - 3 шт.;

- задействованных скважин - 6;

- протяженность водопроводных сетей — 8,6963 км;

Существующая подача питьевой воды  в распределительную сеть городского поселения составляет 548,1 тыс. куб. м/сут, в т. ч.:

- населению — 175,0 тыс. куб.м/сут;

- предприятиям и другим организациям — 4,3 тыс. куб.м/сут;

- утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях — 312,7 тыс. куб. м/сут.

Подача воды в городское поселение осуществляется по  водоводу диаметром 700  мм от скважин в разводящую сеть города.

В настоящее время сооружений по обработке и обеззараживанию воды в городском поселении нет. Для обеззараживания используется примитивная установка не соответствующая техническим нормативам и нормам безопасности.

Средний износ сетей водоснабжения составляет 85%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды (32%) и перерывы в водоснабжении  потребителей. Средний показатель аварийности на сетях водоснабжения составляет 1,12 аварии на 1 км сети.

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

1. Износ сетей составляет до 85%.

2. Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению.

3. Отсутствие регулирующей автоматики и низкое качество запорной арматуры.

4. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Сравнительный анализ показателей качества с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01. «Санитарные правила и нормы. Питьевая вода» по водозабору «Восточный» показал, что по содержанию железа вода не соответствует нормам.

Содержание железа в воде 1,2 мг/л, по нормам должно быть не более 0,3 мг/л. В тоже время наблюдается тенденция к повышению содержания железа в воде.

Проблемы:

- отсутствие сооружений по обработке и обеззараживанию воды.

- несоответствие требованиям санитарных норм и правил по содержанию железа в питьевой воде.

Требуемые мероприятия:

- установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования;

- строительство эффективных сооружений водоподготовки с применением технологией обеззараживания, не связанной с использованием хлора (УФО, электролиз и т.п.).

#### 4.1.2 Водопроводы. Характеристика технологического процесса обработки и распределения воды.

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения городского поселения, предназначенная для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения населения обслуживает ООО «Городской водоканал». Система водоснабжения городского поселения однозонная,  давление по магистральному водопроводу до 6 атм., трассируется по кольцевой системе.

В соответствии с «Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов водопроводно-канализационных сооружений» нормативный срок службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети, от насосов на водозаборных скважин до потребителя водопроводными сетями диаметрами от 20 до  700 мм.

Надежность системы водоснабжения городского поселения  характеризуется как удовлетворительная, фактическое значение показателей составило:

- аварийность на трубопроводах - 1,12 ед/км при норме 0,1-0,2 ед/км;

- индекс реконструируемых сетей - 1,4% при норме 4-5 %.

Проблемы:

- вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов;

- отсутствие регулирующей автоматики и низкое качество запорной арматуры;

- износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

Требуемые мероприятия:

- поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ (85%), с использованием современных полимерных материалов;

- установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования и АСУ;

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций.

#### 4.2.Программа развития системы водоснабжения

#### 4.2.1. Основные направления модернизации системы водоснабжения

Город Советская Гавань является районным центром Советско-Гаванского района. Рельеф города сложный, крайне неровный. Перепад отметок земли составляет 0-65м. Жилая застройка состоит из 1-5 этажных домов. Кроме объектов соцкультбыта и жилых домов водозабор подает воду в 11 локальных котельных города, 10 котельных муниципальные.

Отсутствие резервной линии магистрального водовода снижает степень надежности водоснабжения населения и объектов теплоэнергетики. Источником водоснабжения служат недостаточно защищенные подземные воды, что угрожает безопасности водоснабжения.

4.2.2. Задачи Программы и обоснование необходимости ее реализации

Основной задачей  Программы является улучшение качества питьевой воды и обеспечение бесперебойного, устойчивого и безопасного снабжения города водой, снижения непроизводительных потерь.

Первый этап Программы:

1. Строительство дублирующей линии водовода от «Ситуан» до «Горный»

2. Приобретение и установка высокочастотных преобразователей для сетевых насосов и приборов учёта расхода воды на водозаборах, станциях подъёма воды и на многоквартирных домах.

3. Исполнение ежегодных планов капитального ремонта распределительных и квартальных водопроводных сетей города.

Второй этап Программы:

1. Замена водовода от станции 3-его подъёма воды до жилого массива Лесозавода 20, диаметром 300мм, протяжённостью 5,9км.

2. Замена водовода от камеры переключений ул. Калинина,21 до котельной № 3, диаметром 250мм, протяжённостью 2км.

3. Строительство сооружения водоподготовки с применением технологии обеззараживания (УФО, электролиз и т.п.).

4. Исполнение ежегодных планов капитального ремонта распределительных и квартальных водопроводных сетей города (продолжение).

4.2.3. Цели и ожидаемые результаты Программы

Целью Программы является бесперебойная, безаварийная работа системы водоснабжения, обеспечивающая население, предприятия города и объекты соцкультбыта питьевой водой, отвечающей санитарным нормам и правилам.

Результатами реализации Программы станут:

- соблюдение норм санитарной безопасности водоснабжения;

- повышение качества воды;

- надежность и устойчивость водоснабжения;

- снижение потерь воды в сетях и эксплуатационных расходов;

- уменьшение количество аварийных ситуаций на сетях водопровода.

4.2.4. Потребность в денежных средствах

Первый этап Программы:

Для того чтобы реализовать поставленные задачи первого этапа Программы, необходимы денежные средства порядка           млн. рублей.

Проектно-сметная документация и технико-экономическое обоснование по  позициям 1-ого этапа Программы отрабатываются в соответствии с техническим заданием.

Второй этап Программы:

Для того чтобы реализовать поставленные задачи второго этапа Программы, необходимы денежные средства порядка           млн. рублей.

Проектно-сметной документации по данным объектам нет.

Итого по Программе необходимы денежные средства в размере         млн. рублей.

4.3. Перечень мероприятий по объектам водоснабжения

(перечень мероприятий приведен в Таблице 3.)

Таблица 3

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство дублирующей линии водовода от камеры переключений ул. Калинина,21 (5-ого квартала) до НС-2 «Город», диаметром 500 мм | км. | 2,3 |
| 2. | Замена водовода от станции 3-ого подъёма воды до жилого массива Лесозавода 20, диаметром 300 мм | км. | 5,9 |
| 3. | Замена водовода от камеры переключений ул. Калинина,21 до котельной № 3, диаметром 250 мм | км. | 2,0 |
| 4. | Установка высокочастотных преобразователей для сетевых насосов на водозаборах, станциях подъёма воды. | ед. | 3 |
| 5. | Установка приборов учёта холодной воды на водозаборах и станциях подъёма воды. | ед. | 12 |
| 6. | Установка приборов учёта холодной воды на многоквартирных домах. | ед. | 355 |
| 7. | Строительство сооружения водоподготовки с применением технологий по обеззараживанию воды (УФО, электролиз и т.п.). | объект | 1 |
| 8. | Исполнение ежегодных планов капитального ремонта магистральных и квартальных водопроводных сетей. | км. | 7,8 |

Раздел 5. Комплексное развитие системы водоотведения

## 5.1 Инженерно-технический анализ существующей организации систем водоотведения, выявление проблем функционирования

Водоотведение  городского поселения  представляет собой  процесс сбора и выпуска сточных вод в бухту «Лососина» залива Советская Гавань, без очистки.

Основные технологические показатели:

- протяженность канализационных сетей -  59,52км, в т.ч.:

- самотечные канализационные коллекторы - 59,52км;

- канализационные насосные станции - 2 ед.

В настоящее время отсутствие очистных сооружений водоотведения не отвечает современным требованиям, предъявленным к очистке сточных вод, сбрасываемых в водный объект.

Проблемными характеристиками сетей водоотведения являются:

- износ сетей составляет 73,9%;

- износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

Критерии анализа системы водоотведения:

- отсутствие системы очистки сточных вод;

- аварийность канализационных сетей.

Требуемые мероприятия:

- строительство очистных сооружений;

- строительство напорных коллекторов к станциям очистки сточных вод;

- поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой процент износа, с целью стабилизации уровня износа и аварийности сетей;

- проведение исследования технического состояния канализационных сетей с целью выявления наиболее аварийно опасных участков.

5.1.1. Самотечные коллекторы и их техническое состояние

Внутриквартальные канализационные водоотводящие сети города представлены системой трубопроводов диаметром 80 - 150мм, общей протяжённостью 24км. Внутриквартальная сеть имеет самотечное (безнапорное) движение сточных вод с неполным (частичным) заполнением труб. Трубы внутриквартальных водоотводящих сетей и контрольные колодцы находятся в неудовлетворительном состоянии, процент физического износа  от 50 до 90%. Трубы, как правило, имеют от 30 и более лет эксплуатации и требуется их частичная замена или капитальный ремонт. Канализационные колодцы практически все требуют капитального или текущего ремонта.

В  канализационной сети имеется шесть безнапорных магистральных коллекторов.

Сеть водоотведения к выпуску № 1 имеет протяжённость 10,3км, включая 9,36км безнапорного магистрального коллектора (4,62км из чугунных труб диаметром от 100 до 400мм; 3,5км из керамических труб диаметром 120 - 300мм; 0,04км стальной трубы  и 1,2км асбоцементных труб диаметром 200 - 350мм).

Сеть водоотведения к выпуску № 3 имеет протяжённость 0,942км, включая 0,181км  из керамических труб диаметром 300 и 0,761км из чугунных труб диаметром 300мм.

Сеть водоотведения к выпуску № 4 имеет протяжённость 2,326км, включая 1,979км безнапорного магистрального коллектора (0,587км из чугунных труб диаметром 100 - 200мм).

Сеть водоотведения к выпуску № 5 имеет протяжённость 2,777км, включая 2,592км безнапорного магистрального коллектора (из чугунных труб диаметром 150 - 300мм  - 2,118км; из керамических труб диаметром 150 - 200 мм - 0,222 км и из асбоцементных труб диаметром 150 - 500мм - 0,252км).

Сеть водоотведения к выпуску № 6 имеет протяжённость 18,738км, включая 16,722км безнапорного магистрального коллектора (из чугунных труб диаметром 150 - 400мм - 10,007км, из керамических труб диаметром 120 - 300мм - 4,311км; из стальной трубы диаметром 300 - 0,249км, из асбоцементных труб диаметром 200 - 500мм - 1,978км; из стальных труб диаметром 120 - 300мм - 0,177км).

Сеть водоотведения к выпуску № 7 имеет протяжённость 0,437км, включая 0,055км безнапорного коллектора, в том числе 0,022км из керамической трубы диаметром 200мм и 0,033км чугунной трубы диаметром 200мм.

Магистральные коллекторы проложены в различное время, но на сегодняшний день практически все требуют капитального ремонта и частичной замены.

Канализационные колодцы выполнены в соответствии с проектной документацией, оборудованы крышками, степень износа железобетона крайне неравномерный, на некоторых колодцах крышки требуют замены, износ стенок колец в ряде колодцев достигает 70 - 80%.

Технические паспорта на все объекты водоотведения составлены в соответствии с регламентирующими документами.

Средний износ сетей водоотведения (сети, сооружения) составляет 73,9%. Общая протяжённость системы канализации в городе Советская Гавань составляет 49,2км, из них 85,98% нуждаются в замене, что значительно выше аналогичного показателя по Хабаровскому краю и в целом по Дальневосточному Федеральному округу. Такая ситуация может иметь серьёзные экологические и эпидемиологические последствия для жителей города. Очистных сооружений канализационных стоков в городе нет, сброс сточных вод осуществляется в акваторию залива Советская Гавань без очистки.

В настоящее время сброс сточных вод жилищно-коммунального хозяйства городского поселения отводится из канализируемой зоны по шести самотечным магистральным коллекторам по рельефу местности (за исключением выпуска № 1):

- выпуск № 1 - в воды бухты Курикша - до 1700куб. м/сутки;

- выпуск № 3,6 - в воды бухты Окоча - до 3600куб. м/сутки;

- выпуск № 4,5 - в воды бухты Эгге - до 600куб. м/сутки;

- выпуск № 7 - в воды бухты Юго-Западная - до 300куб. м/сутки.

Проблемными характеристиками сетей водоотведения являются:

- отсутствие очистных сооружений и как следствие сброс неочищенных сточных вод жилищно-коммунального хозяйства городского поселения в объёме до 3 млн. куб. м/год в бухту «Лососина» залива Советская Гавань Татарского пролива;

- внутридомовые и квартальные канализационные сети имеют большие срока эксплуатации (основное строительство жилых зданий и сооружений и естественно канализационных сетей осуществлялось в 60-70 годы прошлого столетия) и требуют постоянного ремонта и замены;

- самотечные безнапорные магистральные коллектора, выполненные из чугунных, асбоцементных, редко из стальных труб, диаметром от 100 до 500 мм, имеют большой срок эксплуатации, и их физический износ составляет 60-90%;

- канализационные колодцы имеют износ более 70% (крышки 60-90%);

- износ и несоответствие технологического оборудования современным требованиям.

5.2. Программа развития системы водоотведения

5.2.1. Основные направления модернизации системы водоотведения

Основными направлениями модернизации системы водоотведения являются:

- обеспечение населения качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности  и безвредности, установленным санитарно- эпидемиологическими правилам (отвечающей требованиям ГОСТа 2874-82 "Вода питьевая" и СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода");

- ликвидация сброса неочищенных сточных вод  жилищно - коммунального хозяйства  в бухту «Лососина» залива Советская Гавань Татарского пролива;

- обеспечение эксплуатационной надёжности и безопасности систем водоснабжения города как части коммунальных сетей жизнеобеспечения населения.

Для осуществления выполнения программных мероприятий необходимо:

1. строительство канализационно-напорных станций (КНС), в том числе:

- строительство КНС-400 куб.м/сут. в районе выпуска сточных вод 5-ого квартала;

- строительствоКНС-700 куб.м/сут. в районе выпуска сточных вод 4-ого микрорайона;

- строительство КНС-4000 куб.м/сут. в районе устья ручья М. Окоча.

2. Строительство магистрального напорного коллектора от КНС-400 куб.м/сут. 5-ого квартала до проектируемой станции очистки (СО) СО-8000 куб.м/сут. на территории СРЗ № 1, общей протяжённостью 4,6 км с диаметром труб 300, 400, 500 мм.

3. Строительство головной станции СО-8000 куб.м/сут. с необходимой инфраструктурой (АБК, лаборатория и др.) в здании бывшего кузнечного цеха СРЗ № 1, в том числе строительство рассеивающего выпуска от СО-8000 куб.м/сут. в бухту Курикша общей протяжённостью 1000 м.

4. Строительство локальной СО-300 куб.сут. на площадке недействующей станции очистки сточных вод Лесозавода 20.

5. Строительство локальной СО-300 куб.м/сут. на площадке недействующей станции очистки сточных вод ИК-5.

6. Строительство мини СО-100 куб.м/сут. в южном районе города Советская Гавань (1-ый район).

5.2.2. Цели и задачи Программы

Основная цель программы - обеспечение здоровья и комфортного проживания жителей городского поселения путем создания экологически безопасной водной среды, эффективного и сбалансированного развития водного сектора города.

Создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с использованием механизма государственно-частного партнерства.

5.2.3. Потребность в денежных средствах

Для достижения поставленных задач по реализации основных направлений модернизации системы водоотведения городского поселения,  необходимо привлечь финансовых ресурсов порядка 1 592,5 млн. рублей.

Проектно-сметная документация и технико-экономическое обоснование по  позициям  Программы отрабатываются в соответствии с техническим заданием.

5.3. Перечень мероприятий по объектам водоотведения

(перечень мероприятий приведен в Таблице 4.)

Таблица 4

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство канализационно-напорных станций (КНС), в том числе: - строительство КНС-400 куб.м/сут. в районе выпуска сточных вод 5-ого квартала; - строительство КНС-700 куб.м/сут. в районе выпуска сточных вод 4-ого микрорайона; - строительство КНС-400 куб.м/сут. в районе ручья М. Окоча. | ед. | 3 |
| 2. | Строительство магистрального напорного коллектора от КНС-400 куб.м/сут. от 5-ого квартала до проектируемой станции очистки (СО) СО-8000 куб.м/сут. на территории СРЗ № 1, диаметром 300, 400, 500. | км. | 4,6 |
| 3. | Строительство головной станции СО-8000 куб.м/сут. с необходимой инфраструктурой (АБК, лаборатория и т.п.) в здании бывшего кузнечного цеха СРЗ № 1, в том числе строительство рассеивающего выпуска от СО-8000 куб.м/сут. в бухту Курикша. | км. | 1,0 |
| 4. | Строительство локальной СО-300 куб.м/сут. на площадке недействующей станции очистки сточных вод Лесозавода 20. | ед. | 1 |
| 5. | Строительство локальной СО-300 куб.м/сут. на площадке недействующей станции очистки сточных вод ИК-5. | ед. | 1 |
| 6. | Строительство мини СО-100 куб.м/сут. в южном районе города Советская Гавань (1-ый район). | ед. | 1 |
| 7. | Строительство мини СО-100 куб.м/сут. в селе Гатка. | ед. | 1 |
| 8. | Исполнение ежегодных планов капитального ремонта магистральных и квартальных сетей. | км. | 8,2 |

Раздел 6. Комплексное развитие системы электроснабжения

## 6.1 Инженерно-технический анализ существующей организации систем электроснабжения, выявление проблем функционирования

Электроснабжение городского поселения осуществляется от энергосистемы РАО «ЕС Востока».  ОАО «ДРСК»  отвечает за передачу, распределение и эксплуатацию электрических сетей напряжением 220, 35 кВ.

Основной потребитель электроэнергии - ООО  «Городские электросети».

ООО «Городские электросети» отвечает за передачу, распределение и эксплуатацию электрических сетей напряжением  10, 0,4 кВ.

Потребители ООО «Городские электросети» - промышленные предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта города.

Опорным центром питания для города являются подстанции 35/10 кВ («Центральная», «»Город», «Кислородная» и «Эгге»), расположенные на территории города. Электроснабжение городских потребителей осуществляется от городских трансформаторных подстанций.

Основные технологические показатели:

- количество ТП - 94 ед. (ЦРП, МТП, КТПН и ТП);

- суммарная установленная мощность ТП - 40 880 кВа = 40,88 мВа;

- суммарная установленная мощность  - 16,136 МВт.

- суммарное потребление электрической энергии городом Советская Гавань - 108 107 МВт*ч;

- количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15  лет  - 93%;

- загрузка трансформаторов в ТП в часы максимума:

в летний период 75%;

в зимний период 95%.

Техническое состояние внешних источников электроэнергии города - удовлетворительное.

Основными проблемами эксплуатации источников электроснабжения  городского поселения «Город Советская Гавань» являются:

- недостаточный уровень инвестиций в отрасль;

- отсутствие полного взаимного резервирования центров питания, обеспечивающих электроснабжение жилой зоны города, что приведет к прекращению электроснабжения значительной части городских потребителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- высокая степень износа основных фондов.

Для обеспечения существующих и строящихся объектов города бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создание энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы  следующие мероприятия:

- реконструкция и капитальный ремонт существующих сетей электроснабжения ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4

- устройство новых линий электроснабжения ВЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ.;

- установка  новых трансформаторов ТМ-250 кВа - 2 шт., ТМ-400 кВа -4 шт.

#### 6.1.2 Электрические сети. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования, потери электроэнергии

Распределение, передача электроэнергии потребителям городского поселения «Город Советская Гавань» осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым следующими энергоснабжающими организациями:

- на напряжении 220, 35 кВ - ОАО «ДРСК»;

- на напряжении 10, 0,4 кВ - ООО «Городские электросети».

Питающие линии к квартальным трансформаторным подстанциям (ТП) выполнены кабельными и воздушными. Большинство питающих ВЛ выполнено на металлических, железобетонных и деревянных опорах габарита 35-10кВ. Часть питающих линий (воздушных) опирается на два центра питания, что сделало схему питающих сетей гибкой в управлении и более надежной. Часть ТП подключены к «питающему транзиту» менее надежной схемой - отпайкой, имеющей следующие недостатки: в аварийной ситуации отключается весь транзит со всеми присоединенными к нему ТП и требуется значительное время (особенно в зимний период) для локализации места аварии и восстановления электроснабжения.

Распределительные сети промзоны работают на напряжении 0,4 и 10 кВ, распределительные сети жилой застройки - только на напряжении 0,4 кВ.

Схема построения распределительных сетей 10÷0,4 кВ в промзоне  - петлевая с большим количеством радиальных отпаек, что в сочетании с тупиковыми трансформаторными подстанциями (ТП) затрудняет локализацию аварийных участков. Это приводит к тому, что при аварии на радиальном участке большая часть потребителей, подключенных к данному фидеру, остается без электроснабжения на весь период устранения аварии.

Схема построения распределительных сетей 0,4 кВ в жилой застройке в основном петлевая с элементами двухлучевой, с двухтрансформаторными проходными ТП.

Опоры ВЛ-10 кВ железобетонные и деревянные на железо-бетонных пасынках.

Кабельные сети проложены в земле, в траншеях, по эстакадам.

- общая протяженность воздушных линий (ВЛ) - 355,44км.

- общая протяженность кабельных линий (КЛ) - 157,83км.

- 136,0км (80%) воздушных линий введены в эксплуатацию в период с 1965 по 1975 годы;

- 16,2км (55%) кабельных линий введены в эксплуатацию в период с 1975 по 1983 годы.

Техническое состояние электрических сетей городского поселения «Город Советская Гавань» - неудовлетворительное.

Основными проблемами эксплуатации электрических сетей муниципального образования городского поселения «Город Советская Гавань» являются:

- двухцепное исполнение ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ увеличивает вероятность полного погашения одного из центров питания, что может привести к прекращению электроснабжения значительной части городских потребителей;

- схема построения сетей 10 кВ жилой зоны не обеспечивает полного взаимного резервирования ТП в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- значительная степень износа сетей (85%).

Для обеспечения существующих районов города бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы  следующие мероприятия:

- строительство новых и реконструкция существующих ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ;

- строительство новых и перекладка КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ;

- использование СИП при строительстве ВЛ и кабелей из сшитого полиэтилена при прокладке КЛ.

Комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края делом  № 439 от 15.11.2010 г. утвержден норматив технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям на 2011 год для ООО «Городские электросети», при годовом отпуске электроэнергии в сеть в размере 108 107тыс.квт.ч -  20,626% от отпуска  электроэнергии в сеть.

Потребители

Потребителями электрической энергии в городском поселении «Город Советская Гавань» являются предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта, котельные, объекты водозабора, очистных сооружений. Электроснабжение осуществляется на напряжении  10,0,4 кВ. Наибольшая доля электрической энергии потребляется населением города - 62,9% от общего потребления. Предприятиями города и сферой обслуживания  потребляется 27,9% и бюджетными организациями - 9,2% электрической энергии.

#### Структура производства, передачи и потребления электроэнергии

Система электроснабжения городского поселения «Город Советская Гавань» структурирована в следующем порядке: электроснабжение городской системы осуществляется на напряжении 35 кВ от магистральных электрических сетей ОАО «ДРСК». Распределение, передача электроэнергии потребителям муниципального образования городского поселения осуществляется по питающим и распределительным электрическим сетям на напряжении  10, 0,4 кВ, обслуживаемым ООО «Городские электросети».

Функции энергосбыта на территории города осуществляет филиал «Хабаровскэнергосбыт» ОАО «ДЭК».

#### Материальный баланс системы  (фактический)

В 2010г. отпуск электроэнергии (мощности) в систему электроснабжения города Советская Гавань составил  172 694,6МВт*ч., в том числе:

- услуги по транспортировке составили 109 116,5 МВт∙ч;

- компенсация потерь составила 15 826,3 МВт∙ч.

#### 6.2.Программа развития системы электроснабжения

#### 6.2.1. Основные направления модернизации системы электроснабжения

Существующие сети электроснабжения городского поселения «Город Советская Гавань» обеспечивают электрической энергией объекты жилищного фонда, соцкультбыта и промышленности, объектов водозабора, котельных. Срок ввода их в эксплуатацию 1965 - 1975 годы, общая протяженность  513,27км. На сегодняшний день они имеют 97% износа и требуют капитального ремонта. Для обеспечения надежности работы сетей необходимо проложить новые линии электроснабжения и установить новые  трансформаторы.

6.2.2. Задачи Программы и обоснование необходимости ее реализации

Основными задачами  Программы являются:

1. Реконструкция и капитальный ремонта существующих сетей электроснабжения ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, общей протяженностью 615,6пр/км.

2. Реконструкция и капитальный ремонт существующих сетей электроснабжения КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, общей протяжённостью 26,9км.

3. Строительство новых линий электроснабжения ВЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 2,82км. к вновь построенным ЦТП.

4. Строительство трёх новых трансформаторных подстанций с трансформаторами ТМ-250 кВа - 2 ед., ТМ-400 кВа - 4 ед. к вновь построенным ЦТП.

5. Прокладка линии КЛ-10 кВ от ГНС до сопки Кекурная (Аэронавигация), общей протяжённостью 4км.

6. Прокладка линии КЛ-10 кВ от водозабора «Западный» до карьера «Змеиная гора», общей протяжённостью 1,2км.

7. Освещение улиц и дорог города общей протяжённостью     км.

6.2.3. Цели и ожидаемые результаты Программы

Целью Программы является решение ряда проблем:

1. Бесперебойная надежная работа сетей электроснабжения города объектов жилищного фонда, соцкультбыта и промышленности,  водозабора и  котельных.

2. Устройство новых линий электроснабжения и трансформаторов позволит ввести в эксплуатацию новые ЦТП для осуществления надёжного теплоснабжения жилых массивов города от ТЭЦ.

6.2.4. Потребность в денежных средствах

Для осуществления всего комплекса мероприятий по капитальному ремонту существующих сетей электроснабжения, строительству новых линий электроснабжения и установке новых трансформаторов необходимы денежные средства ориентировочно в размере 29 млн. руб.

6.3. Перечень мероприятий по объектам электроснабжения

(перечень мероприятий приведен в Таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция и капитальный ремонт существующих сетей электроснабжения ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ. | пр/км. | 615 |
| 2. | Реконструкция и капитальный ркмонт существующих сетей электроснабжения КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ. | км. | 26,9 |
| 3. | Строительство новых линий электроснабжения ВЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ. | км. | 2,82 |
| 4. | Строительство 3-х новых трансформаторных подстанций с трансформаторами ТМ-250 кВа - 2 ед., ТМ-400 кВа - 4 ед. | ед. | 3,0 |
| 5. | Прокладка линии КЛ-10 кВ от ГНС до сопки Кекурная (Аэронавигация). | км. | 4,0 |
| 6.. | Прокладка линии КЛ-10 кВ от водозабора «Западный» до карьера «Змеиная гора» | км. | 1,2 |
| 7. | Освещение улиц и дорог города. | км. | 22 |

Раздел 7. Формирование сводного плана программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского поселения «Город Советская Гавань»

Стоимость установки и ввода в эксплуатацию общедомовых приборов учета по жилищному фонду городского поселения «Город Советская Гавань», в соответствии с «Городской адресной Программой поэтапного перехода отпуска коммунальных ресурсов (холодной воды) в городском поселении «Город Советская Гавань» на 2011-2012 годы» составляет 4,97 млн. рублей.

Стоимость установки и ввода в эксплуатацию автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП) в многоквартирных домах составляет 492,0 млн. рублей (приборы учёта тепловой энергии входят в состав АИТП).

На основании этого сделан сводный перечень мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Советская Гавань» на период 2012-2017г.г.». Таблица 7.

Сводный перечень мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Советская Гавань» на период 2012 - 2017 гг.

Таблица 7

Раздел 8. Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов и показателей  для мониторинга результатов выполнения мероприятий  Программы. Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

## 8.1 Мониторинг и корректировка Программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения «Город Советская Гавань» является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения «Город Советская Гавань» включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения «Город Советская Гавань» предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период, с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы городского поселения «Город Советская Гавань».

## 8.2 Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых  индикаторов и показателей для мониторинга реализации Программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение «Город Советская Гавань» определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

В соответствии с действующим законодательством Совет депутатов и Администрация  городского поселения «Город Советская Гавань» вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса муниципального образования и в целом по Российской Федерации и разделены на 3 группы:

1.  Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования  без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует, эффективность использования коммунальных систем,  определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

2. Финансово-экономические индикаторы

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса  в расчете на 1000 обслуживаемых жителей - применяются для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные подходы,  нормирование «от частного к общему», способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% и больше превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10-15% выше средней по  муниципальному образованию.

Стоимость основных фондов в расчете на 1000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1000 Гкал тепла, 1000 м3 воды и т.п.)  - используется для анализа объективности  оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации – элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному  росту их стоимости, завышению затрат по статьям «Амортизация» и «Ремонтный фонд». В итоге необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами  предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.

Целевой индикатор  амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье «Амортизация» в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа, либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение при самостоятельном распределении предприятиями коммунального комплекса всего амортизируемого имущества по 10 группам,  то есть самостоятельно определяют срок службы.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в муниципальном образовании  и ход институциональных преобразований.

Наличие договоров между органами местного самоуправления (или уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг:

- договоров на предоставление коммунальных услуг;

- договоров  на исполнение  муниципального  заказа,  заключаемых  на  конкурсной основе;

- договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

- концессионных соглашений.

## Система управления Программой и контроль за ходом ее

выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации Программы;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципального образования городского поселения «Город Советская Гавань», предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности:

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления муниципального образования.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой городского поселения. Контроль над реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы муниципального образования  в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется отдел городского хозяйства Администрации городского поселения «Город Советская Гавань».

# Text boxes

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |
| 1. | Реконструкция тепловых сетей в связи со строительством ТЭЦ: |  |
| 1.1. | Строительство тепловой сети от ЦТП до существующей тепловой сети ул. Лесозаводская, диаметром 250мм, длиной 0,350км. | 8,45 |
| 1.2. | Строительство тепловой сети от ЦТП до существующей тепловой сети ул. Кишинёвская, диаметром 159мм, длиной 0,05км. | 0,61 |
| 1.3. | Строительство тепловых сетей от новых ЦТП до существующих тепловых сетей ТЦ «Арбуз», ул. Бошняка,2А, диаметром 300мм, длиной 1,05км. | 25,4 |
| 1.4. | Строительство тепловой сети от котельной № 5 до котельной № 10, диаметром 159мм, длиной 0,6км. | 2,3 |
| 2. | Строительство центральных тепловых пунктов: |  |
| 2.1. | ул. Лазо, ул. Кишинёвская, ТЦ «Арбуз», ул. Бошняка,2А. | 26,7 |
| 3. | Реконструкция существующих котельных под ЦТП. |  |
| 3,1 | Котельные № 1,2,3,9,10 | 21,5 |
| 4. | Исполнение ежегодных планов капитального ремонта магистральных и квартальных тепловых сетей общей протяжённостью 18,7км. | 51,4 |
| 5. | Наладка и регулировка гидравлических режимов работы тепловых сетей города. | 12,5 |
| 6. | Приобретение и монтаж АИТП в многоквартирных домах в количестве 410 ед. | 492,0 |
|  | ИТОГО | 640,2 |
| Водоснабжение |
| 1. | Реконструкция системы водоснабжения: |  |
| 1.1. | Строительство дублирующей линии водовода от камеры переключений ул. Калинина,21 (5-ого квартала) до НС-2 «Город», диаметром 500мм, длиной 2,3км. | 30,0 |
| 1,2. | Замена водовода от станции 3-его подъёма воды до жилого массива Лесозавода 20, диаметром 300мм, длиной 5,9км. | 74,4 |
| 1.3. | Замена водовода от камеры переключений ул. Калинина,21 до котельной № 3, диаметром 250мм, длиной 2.0 | 25,5 |
| 1.4. | Строительство сооружения водоподготовки с применением технологий по обеззараживанию воды (УФО, Электролиз и т.п.). | 5,6 |
| 2. | Установка высокочастотных преобразователей для сетевых насосов на водозаборах, станциях подъёма воды. | 4,5 |
| 3. | Установка приборов учёта холодной воды на водозаборах и станциях подъёма воды в количестве 12 ед. | 6,0 |
| 4. | Установка приборов учёта холодной воды в многоквартирных домах в количестве 355 ед. | 4,97 |
| 5. | Исполнение ежегодных планов капитального ремонта магистральных и квартальных сетей длиной 7,8км. | 13,9 |
|  | ИТОГО | 164,9 |
| Водоотведение |
| 1. | Новое строительство объектов системы водоотведения: |  |
| 1.1. | Строительство канализационно-напорных станций (КНС), в том числе: - строительство КНС-400 куб.м/сут. в районе выпуска сточных вод 5-ого квартала; - строительство КНС-700 куб.м/сут. в районе выпуска сточных вод 4-ого микрорайона; - строительство КНС-400 куб.м/сут. в районе ручья М. Окоча. | 120,0 |
| 2 | Строительство магистрального напорного коллектора от КНС-400 куб.м/сут. от 5-ого квартала до проектируемой станции очистки (СО) СО-8000 куб.м/сут. на территории СРЗ № 1, диаметром 300,400,500мм. | 368 |
| 3. | Строительство головной станции СО-8000 куб.м/сут. с необходимой инфраструктурой (АБК, лаборатория и т.п.) в здании бывшего кузнечного цеха СРЗ № 1, в том числе строительства рассеивающего выпуска от СО-8000 куб.м/сут. в бухту Курикша длиной 1,0км. | 384.84 |
| 4. | Строительство локальной СО-300 куб.м/сут. на площадке недействующей станции очистки сточных вод ИК-5. | 216,84 |
| 5. | Строительство локальной СО-300 куб.м/сут. на площадке недействующей станции очистки сточных вод Лесозавода 20. | 216.84 |
| 6. | Строительство мини СО-100 куб.м/сут. в южном районе города Советская Гавань (1-ый район). | 64,12 |
| 7. | Строительство мини СО-100 куб.м/сут. в селе Гатка. | 64,12 |
| 8. | Исполнение ежегодных планов капитального ремонта магистральных и квартальных сетей водоотведения длиной 8,2км. | 14,2 |
|  | ИТОГО | 1449,7 |
| Электроснабжение |
|  | Реконструкция системы электроснабжения: |  |
| 1. | Реконструкция и капитальный ремонт действующих сетей электроснабжения ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, длиной 615пр/км. |  |
| 2. | Реконструкция и капитальный ремонт действующих сетей электроснабжения КЛ-10, КЛ-0,4, общей протяжённостью 26,9км. |  |
| 3. | Строительство новых линий электроснабжения ВЛ-10, ВЛ-0,4, КЛ-10, КЛ-0,4 к ЦТП длиной 1,210км. |  |
| 4. | Строительство 3-х новых трансформаторных подстанций с трансформаторами ТМ-250 кВа – 2ед., ТМ-400 кВа – 4 ед. |  |
| 5. | Прокладка линии КЛ-10 кВ от ГНС до сопки Кекурная (Аэронавигация) длиной 4,0км. |  |
| 6. | Прокладка линии КЛ-10 кВ от водозабора «Западный» до карьера «Змеиная гора» длиной 1,2км. |  |
| 7. | Освещеие улиц и дорог города протяжённостью 22км. | 7,44 |
|  | ИТОГО |  |
| Сопутствующие работы по Программе |
| 1. | Проектно-изыскательские работы (сводные по Программе). |  |
| 2. | Энергоаудит (объекты коммунального хозяйства, многоквартирные дома). | 38,9 |
|  | ИТОГО по Программе |  |