«УТВЕРЖДАЮ»

Глава городского поселения «Рабочий поселок Лососина»

_____________ А.А. Долматов

от « 23 »  июля 2016г.

АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ГОРОДСКОГО   поселения

«РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛОСОСИНА»

Советско-гаванского муниципального района

Хабаровского края

на период до 2023 ГОДА

п. Лососина

2016г.

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения «Рабочий поселок Лососина» - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования.

Актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения осуществляется при наличии одного из следующих условий:

а) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

б) изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характеристик потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением природных условий и климата;

в) проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и водоотведения;

г) реализация мероприятий, предусмотренных планами по снижению сбросов загрязняющих веществ.

В ноябре 2013г. в р.п. Лососина произведена замена 2 819,93 м водопроводных сетей с изменением существующих трасс, отключением от системы водоснабжения участков, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и расположенных в труднодоступных местах для производства аварийно-восстановительных работ.

Выполнение ООО «Сетевик»  в течение 2013-1015г.г.:

- работ по капитальному и текущему ремонту сетей водоснабжения и водоотведения;

- мероприятий, направленных на сокращение неучтенных расходов и непроизводительных потерь,

позволило существенно изменить режим эксплуатации водозаборных сооружений, снизить потери воды, питьевого качества, улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку в городском поселении «Рабочий поселок Лососина».

Основные вопросы по системе водоснабжения – это обеспечение качества питьевой воды в соответствии с требованием СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», снижение непроизводительных потерь питьевой воды, организация работы по снижению сбросов загрязняющих веществ в водный объект.

В письме Роспотребнадзора в Ванинском и Советско-Гаванском районах №11.6-1827 от 25.09.2015г. «О результатах проведения проверок систем водоснабжения» отмечалось, что за 9-ть месяцев 2015г. в рамках планового и производственного контроля на микробиологические показатели было исследовано 902 пробы питьевой воды. Удельный вес проб питьевой воды не соответствующих по микробиологическим показателям, составляет 8,6%. Наибольший удельный вес неудовлетворительных проб воды (29,6%) отмечается в р.п. Лососина, ресурсоснабжающая организация ООО «Сетевик».

По протоколам лабораторных испытаний (исследований) от 20.05.2015г. №№1755, 1756 ООО «Сетевик» вода, подаваемая населению п. Лососина, не соответствовала требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01 по микробиологическим показателям, по решению СПК Администрации Советско-Гаванского района был введен режим гиперхлорирования.

Настоящая актуализация схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения «Рабочий поселок Лососина» Советско-Гаванского муниципального района выполнена в соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» с учетом:

1) необходимости обеспечения технической возможности подключения к централизованным системам  холодного водоснабжения и водоотведения объектов заявителей;

2) ввода в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

3) вывода из эксплуатации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

4) изменения условий водоснабжения, связанных с действием непредвиденных климатических и природных факторов.

II. Основные   цели и задачи   актуализации (корректировки)

схемы водоснабжения и водоотведения:

- корректировка эксплуатационной схемы водоснабжения р.п. Лососина;

- определение мероприятий по обеспечению надежности  систем водоснабжения и водоотведения, снижение непроизводительных потерь в системах водоснабжения и водоотведения и обеспечения качества питьевой воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Раздел 1. Сведения о водоснабжении  по поселению на 2016г.

### Данные по городскому поселению «Рабочий поселок Лососина»

### Советско-Гаванского муниципального района.

Общая площадь – 840 га.

Численность населения (на 01.01.2016.) – 3141 чел.

Общая площадь жилищного фонда (2012г.)- 84 тыс.кв.м.

Основными природными ресурсами поселения являются:

Подземные воды хозяйственно-питьевого назначения.

На территории городского поселения «Рабочий поселок Лососина» для обеспечения водоснабжения используются водозаборы «Горный», «Ситуан, «Водников».

ООО «Сетевик» выполняет работы по обслуживанию инженерных коммуникаций и оказывает услуги по водоснабжению, в том числе:

-добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения;

-подключения потребителей к системе водоснабжения и водоотведения;

-обслуживание водопроводных сетей;

-установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

-проведение ремонтов в пределах тарифа;

- эксплуатация систем водоотведения.

Предприятие ведет работу по получению лицензии на право пользования подземными недрами.

Взаимоотношения предприятия с потребителями  услуг  осуществляются на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению предприятие производит самостоятельно. Оплата услуг предоставляемых ООО «Сетевик», осуществляется через  «Расчетно-кассовый центр», и по прямым договорам.

2. Проектные решения.

Проектные решения  водоснабжения  городского поселения «Рабочий поселок Лососина» Советско-Гаванского муниципального района базируются на основе существующей, сложившейся системы  водоснабжения  и водоотведения в соответствии с увеличением потребности на основе разработанного генерального плана застройки, с учетом фактического состояния сетей  и  сооружений.

Система  водоснабжения   поселения  централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная - по назначению, кольцевая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды  и  полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

3. Источники  водоснабжения,  схема   водоснабжения.

Характеристика существующего состояния системы водоснабжения

городского поселения «Рабочий поселок Лососина»

Советско-Гаванского муниципального района.

Водоснабжение р.п. Лососина осуществлялось от одиночных и групповых водозаборов: «Горный», «Ситуан», «Водников», «Прибой», скважины 42-го района.

Питьевая вода от указанных водозаборов (за исключением в/з «Водников») подавалась на НС в/з «Ситуан» и далее насосами в сеть водоснабжения п. Лососина. Скважина в/з «Водников» была непосредственно подключена к сети водоснабжения.

В настоящее время водоснабжение р.п. Лососина осуществляется от водозаборов «Горный», «Ситуан», «Водников». Скважина 42-го района обеспечивает водой котельную и жилые дома 42-го района, п. Кедровый, от системы водоснабжения р.п. Лососина, водозабор «Прибой» временно не эксплуатируется (резерв).

Водонапорная башня, расположенная в диктующей точке в районе котельной №12, отключена от системы водоснабжения в связи с крайне неудовлетворительным состоянием.

На территории водозабора «Ситуан» расположен наземный резервуар чистой воды объемом 400 м.куб. Материал сооружения – сталь. Насосная станция работает в круглосуточном режиме, в основном насосами К 45/55 (1 рабочий, 1 резервный), насосы 2-й группы НЦВ 90/60 (1 рабочий, 1 резервный) используются только при аварийных ситуациях (повышенный расход воды).

В соответствии с гидравлическим расчетом сетей водоснабжения п. Лососина есть техническая возможность подачи воды, вырабатываемой скважиной 42-го района, скважинами водозабора «Прибой» (гидроузел) в резервуар чистой воды в/з «Ситуан».

Обеззараживание воды питьевого качества производится на водозаборе «Ситуан» путем введения отстоянного раствора хлорной извести в резервуар чистой воды.

Протяженность сети водоснабжения городского поселения «Рабочий поселок Лососина» 12 725,46м.

Данные водозаборным сооружениям, обеспечивающим водоснабжение р.п. Лососина за 2009, 2010, 2015г. приведены в таблице №1.

Данные водозаборным сооружениям, обеспечивающим водоснабжение р.п. Лососина.

|  | Год ввода | Дебит, м3/час | Установленный насос | Техническое состояние, режим работы | Фактический расход воды, м.куб/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009г. | 2010г. | 2012г. | 2015г. |
| в/з «Горный» скв №1 | 1991 | 60-75 | ЭЦВ 8-40-100 | В эксплуатации | 124549,6 | 31944,1 |  | 20718,4 |
| скв №2 | 1988 | 30 | ЭЦВ 8-25-100 | В эксплуатации | 37811,2 | 61153,3 |  | 39662,99 |
| скв №3 | 1997 | 10 | - | Выведена из эксплуатации | - | - |  | - |
| скв №4 | 1997 | 12 | ЭЦВ 6-10-110 | В эксплуатации | 84970 | 76840 |  | - |
| в/з «Ситуан» | 1977 | 20,6 | ЭЦВ 6-16-75 | В эксплуатации | 42649,6 | 120736 |  | 78307,31 |
| скв. «Водников» | 1971 | 23 | ЭЦВ 8-25-100 | В эксплуатации | 51978,2 | 87650 |  | 56848,3 |
| скважина 42 района | 1989 | 16 | ЭЦВ 6-16-75 | Круглосуточно, с отключением по заполнению ВБ | 10984,2 | 3815 |  | 0 |
| в/з «Прибой» скважина №1 | 1989 | 15 | ЭЦВ 6-16-75 | В эксплуатации, по команде диспетчера. | 84945 | 165961,9 |  | 0 |
| скважина №2 | 1989 (1995) | 15 | ЭЦВ 6-16-75 | В эксплуатации, по команде диспетчера. | 44904,3 | - |  | 0 |
|  |  |  |  | ВСЕГО м.куб/год | 482792,1 | 548100,3 | 252470,00 | 195537 |
|  |  |  |  | ВСЕГО м.куб/час | 55,11 | 62,5 | 28,8 | 22,32 |

Данные по статическим и динамическим уровням артезианских скважин р.п. Лососина.

|  | Статический уровень, м | Динамический уровень, м |
| --- | --- | --- |
| в/з «Горный» скважина №1 | 9,77 | 13,77 |
| скважина №2 | 22,0 | 26,0 |
| скважина №3 | - | - |
| скважина №4 | 41,7 | 43,7 |
| Водозабор «Ситуан» | 37,81 | 40,81 |
| Водозабор «Водников» | - | - |
| в/з «Прибой» скважина №1 | 44,05 | 47,05 |
| скважина №2 | 28,17 | 32,17 |
| Скважина 42 района | - | - |

Данные по насосным станциям.

| Наименование объекта | Марка и техническая характеристика насоса | Количество |
| --- | --- | --- |
| в/з «Ситуан» |  |  |
|  | К45/55 | 2 |
|  | НЦС 90-60 | 2 |

Объемы воды питьевого качества по городскому поселению «Рабочий поселок Лососина»

за 2015г.

|  | 2015г. |
| --- | --- |
|  | тыс. м3/год | м3/сут | м3/час |
| Подъем воды | 195,537 | 536 | 22 |
| Собственные нужды | 12,071 | 33 | 1 |
| Объём реализации | 143,666 | 394 | 16 |
| Потери | 38,8 | 106 | 4 |
| Уровень потерь к отпущенному в сеть объему, % | 27 |  |  |

Данные поверхности земли по водозаборным сооружениям и точек

подключения водопроводов.

| №№ | Наименование объекта, точки | Отметка поверхности земли, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Скважина 42-го района | 53,6 |
| 2 | Водозабор «Прибой» |  |
|  | скважина №1 | 31,4 |
|  | скважина №2 | 31,5 |
| 3 | В точке подключения водопроводов от в/з «Прибой» и скважины 42-го района | 41,11 |
| 4 | Водозабор «Ситуан» | 40,2 |
| 5 | Водозабор «Горный» |  |
|  | скважина №1 | 55 |
|  | скважина №2 | 52 |
|  | скважина №3 | 53 |
|  | скважина №4 | 54 |
| 6 | Водозабор «Водников» | 31,5 |
| 7 | ВБ | 21,3 |

За основу корректировки принципиальной схемы водоснабжения городского поселения «Рабочий поселок Лососина» с деталировкой колодцев принят технический паспорт №4460 «Схема сети водоснабжения», выполненный Краевым бюро технической инвентаризации Ванинском районным филиалом государственного учреждения от 06.10.2007 г., эксплуатационная  схема водоснабжения р.п. Лососина 2011г.

В новой схеме указаны все изменения в системе водоснабжения р.п. Лососина за прошедший период, указаны отключенные и новые водопроводные линии, запорная, водоразборная арматура, водоразборные колонки, пожарные гидранты, основные абоненты системы водоснабжения.

Дополнительно разработаны схемы обвязки артезианских скважин водозаборов «Горный», «Ситуан», «Водников», скважины 42 района и водозабора «Прибой» с их гидротехническими данными.

Документация, использованная при разработке новой принципиальной схемы водоснабжения городского поселения «Рабочий поселок Лососина», приведена в приложении (исполнительные схемы).

Описание водозаборных сооружений.

Водозабор «Горный» состоит их 4-х линейно расположенных артезианских скважин. В рабочем состоянии скважины №№1,2, водоподъемное оборудование со скважины №3 демонтировано в связи со снижением ее дебита.

Водозабор «Ситуан» - одиночная артезианская скважина, в рабочем состоянии.

Водозабор «Водников» - одиночная артезианская скважина, в рабочем состоянии.

Водозабор «Водников»

На основании паспорта  разведочно-эксплуатационного и гидрологического заключения «Главспецпромстрой» скважина № Х-3091 сдана в эксплуатацию в декабре 1971 года, глубина скважины 102 м.

| Динамический уровень | Понижение уровня | Дебит м3 /ч или л/сек | Удельный дебит м3 /ч или л/сек | S Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.5 м | 14,5 м | 24 м3 /ч или 6,4 л/сек | 1,6 м3 /ч или 0,4 л/сек | 2,2 |
| 23 м | 10 м | 18 м3 /ч или 5 л/сек | 1,8 м3 /ч или 0,5л/сек | 2,0 |

По химическому составу вода сульфатно-натриевого типа с общей минерализацией 0,1г/л.

Химический анализ воды:

| Цвет | 20º | Железо общее | следы |
| --- | --- | --- | --- |
| Запах | 0 | Аммиак | нет |
| Прозрачность | больше 40см | Окисляемость | 7,2 |
| Водные организмы | нет | Хлориды | 8,2 |
| Осадок | хлопья, песчаные незн. | Сульфаты | 60,55 мг/л |
| рН | 7,9 | Сероводород | нет |
| Щелочность | 0,8 мг-экв/литр | Нитриты | нет |
| Жесткость общая | 1 | Нитраты | 1,0 мг/л |
| Жесткость карб. | 1 | НСО3 | 4,8 |
| Сухой остаток | 101 мг/л | СО3 | нет |
| Кальций | 8,01 | Na+K | 37,25 |
| Магний | 7,3 |  |  |

Бактериологический анализ

Коли-титр 333; коли- индекс 3.

Рекомендации по эксплуатации скважины: эксплуатировать погружным насосом типа ЭЦВ 8 с установкой его на глубину 65 м ниже поверхности земли. Водоносный горизонт представлен трещиноватыми базальтами.

Водозабор «Горный»

Скважина №1, гидрогеологический номер 33-Д, сдана в эксплуатацию 25 декабря 1991 года. Глубина скважины 64 м, эксплуатационный дебит 60-75 м.куб/час., рекомендуемый насос ЭЦВ 10-60-63 с  глубиной погружения 60-75 м.

| Динамический уровень | Понижение уровня | Дебит м3 /ч или л/сек |
| --- | --- | --- |
| 14,74м | 9 м | 72м3 /ч |

Водоносный горизонт представлен трещиноватыми базальтами, пористыми.

Химический анализ воды:

| NH4 | 0.3 | Жесткость общая | 0,30мг экв/л |
| --- | --- | --- | --- |
| Na+К | 11,5 | Жесткость карбонатная | 0,30мг экв/л |
| Са 2+ | 3,0 | рН | 7,2 |
| Магний | 1,8 | СО2 св. | 4,4мг/л |
| Fe2 | нет | Окисляемость | 4,0 |
| Fe3 | 0,1 | SiO2 | 22,0 |
| NO2 | меньше 0.01 | Сухой остаток вычисленный | 68,03 мг/л |
| NO5 | 5,16 |  |  |
| Ce | 8.9 |  |  |
| SO42 | нет |  |  |
| СО52 | нет |  |  |
| НСО3 | 30,5 |  |  |

Рекомендуемая марка насосов ЭЦВ-8 с  глубиной погружения 55-60 м и насосом ЭЦВ-10-60-63  с  глубиной погружения 60-75 м3/час.

Скважина № 2, гидрогеологический номер CX-147 расположена за территорией сада «Горный» п. Лососина, введена в эксплуатацию 25 октября 1988  года Глубина скважины 100 м.

| Динамический уровень | Понижение уровня | Дебит м3 /ч или л/сек |
| --- | --- | --- |
| 6 м | 3 м | 30м3 /ч |

Химический анализ:

| Вкус | 1 | Железо | 0,18 |
| --- | --- | --- | --- |
| Запах | 0 | Аммиак | нет |
| Мутность | 0,05 | Окисляемость | 7,2 |
| Цветность | 5 градусов | Хлориды | 3,7 |
| Осадок | Нет | Сульфаты | 5,35 мг/л |
| рН | 6,6 | Сероводород | нет |
| Щелочность | 1,6 | Нитриты | нет |
| Жесткость общая | 5,65 | Нитраты | 3,4 мг/л |
| Сухой остаток | 5,32 | СО3 | нет |
| Кальций | Нс | SO4 | нс |
| Магний | Нс |  |  |

Рекомендации по эксплуатации скважины: рекомендуется эксплуатация погружным насосом ЭЦВ – 8-25-100 с загрузкой на глубине 15-20 м.

Скважина №3, гидрогеологический номер отсутствует, год ввода в эксплуатацию 1997, статический уровень 21,5м, динамический уровень 45м, общая глубина скважины 65м, эксплуатационный дебит 10 м.куб/час, рекомендуемый насос ЭЦВ 6-10-50, эксплуатировалась с  насосом ЭЦВ 6-10-110, глубина погружения 60м. В настоящее время не эксплуатируется в связи со снижением ее дебита.

По химическому составу вода  хлоридно-натриевая

| Прозрачность | больше 16 | Железо общее | 0,09 |
| --- | --- | --- | --- |
| Запах | без запаха | Азот аммоний | 0,17 |
| Мутность | 0,05 | Окисляемость перм. | 0,78 |
| Цветность | меньше 10 градусов | Хлориды | 13,30 |
| Осадок | нет | Сульфаты | 0,4 мг/л |
| рН | 6,5 | Mq2 | 5,4 |
| Щелочность | 1,6 | Нитриты | 0,01 |
| Жесткость общая | 0,85 мг экв./час | Нитраты | 4,55 мг/л |
| НСО3 | 57,95 |  |  |
| СО2 свободн | 43,0 |  |  |
| СО2 | 8,6 |  |  |

Скважина № 4, гидрогеологический номер отсутствует, год ввода в эксплуатацию 1997, статический уровень 28,11м, динамический уровень 49,30м, общая глубина скважины 110м, эксплуатационный дебит 12 м.куб/час, рекомендуемый насос ЭЦВ 6-10-110, установленный насос ЭЦВ 6-10-110, глубина погружения 70м

В 1997 году произведен ремонт по восстановлению дебита скважины. Глубина скважины 110 м. Для эксплуатации скважины рекомендован насос ЭЦВ 6-10-10, глубина погружения 70 м.

Водозабор «Ситуан»

Гидрогеологический номер Х-3590     , ввод в эксплуатацию - март 1977 года.

| Динамический уровень | Понижение уровня | Дебит м3 /ч или л/сек | Удельный дебит м3 /ч или л/сек | S Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24м | 12 м | 20,6 м3 /ч или 5,7 л/сек | 1,7 м3 /ч или 0,47 л/сек | 2,1 |
| 22 м | 10 м | 18 м3 /ч или 5 л/сек | 1,8 м3 /ч или 0,5л/сек | 2,0 |

Водоносный горизонт представлен трещиноватыми базальтами.

Химический состав воды:

| Вкус | 1балл | Железо общее | 0,2 мг/л |
| --- | --- | --- | --- |
| Запах | 1 балл | Аммиак | нет |
| Прозрачность | 32 см. | Окисляемость | 2,8мг/л |
| Цветность | 5 градусов | Хлориды | 15,5мг/л |
| Осадок | нет | Сульфаты | 6,6мг/л |
| рН | 7,0 | Нитриты | нет |
| Щелочность | 1,2 | Нитраты | нет |
| Жесткость общая | 1,3мг экв/л | СО3 |  |
| Сухой остаток | 139мг/л | SO4 |  |
| Кальций | 0,6 |  |  |
| Магний | 0,6 |  |  |

Бактериологическое исследование

Коли-титр больше 333, коли-индекс меньше   3

Водоразборных колонок на  территории поселения всего - 5 ед.

ул. Ростовская – 3 ед.

ул. Сибирская – 1 ед.

ул. Водников – 1 ед.

В 2015 году поднято воды насосными станциями  всего 195,537 тыс.м3.

Объем потребления воды  населением 114,34 тыс.м3 за год, учет расхода воды в  бюджетных организациях  ведется по приборам учета.

Правительством Хабаровского края Комитетом по ценам и тарифам Постановление №37/5 от 09.12.2015. для потребителей на услуги водоснабжения установлен тариф в размере 31,83 руб. за 1м3.

Большая часть населения пользуется водой из системы центрального водоснабжения

(92%). Остальная часть из собственных скважин (5%) и незначительная часть населения из индивидуальных колодцев. (3%)

4. Основные проблемы  централизованных

систем водоснабжения по поселению:

1. Физический износ водопроводных сетей и сооружений сетей.

2. Отсутствие ограждений зон санитарной охраны 1-го пояса водозаборов «Горный», «Водников», несоблюдение эксплуатирующей организации требований, предъявляемых к зонам санитарной охраны, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания загрязняющих веществ и микроорганизмов. (проекты ЗСО разработаны ОАО «Дальгипроводхоз» в 2014г., но не утверждены в установленном порядке).

3. Отсутствие современного комплекса водоподготовки (установок по обеззараживанию) на водозаборных сооружениях.

4. Потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Для гарантированного водоснабжения  городского поселения «Рабочий поселок Лососина», при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- техническое обследование существующих глубоководных скважин с восстановлением дебита (при экономической нецелесообразности восстановления существующих артезианских скважин, предусмотреть строительство нового водозабора), замена технологического оборудования, устройство новых обвязок скважин, замена магистральных водоводов, оценка технического состояния резервуара чистой воды. Оснащение скважин, насосной станции установками мягкого пуска, станциями частотного управления.

- развитие действующей сети водопровода на всей территории населенных пунктов поселения;

- поэтапная 100% замена изношенных участков сети на пластиковые трубы;

Разводящую водопроводную сеть необходимо планировать на перспективу  ø 63-110 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001, магистральные сети ø 150 мм.

На вводах в здания, необеспеченных узлами учета воды, запроектировать  установку водомерных узлов в соответствии с гл.11 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Приборами учёта расхода холодной  воды должны быть оборудованы все здания с внутренним водопроводом в соответствии с действующими требованиями.

Водомерными узлами должны быть оборудованы водозаборные скважины, водопроводные насосные станции.

# Водопроводные сооружения должны иметь зоны санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84, СанПиН 2.1.4.1110-02. и СанПиН 2.1.4.027-95.

5. Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения.

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической безопасности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  и  водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 - 50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается  и  благоустраивается, запрещается пребывание лиц, не работающих на головных сооружениях.

- второго  и  третьего — режимов ограничения. В зону второго  и  третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения   и  водопроводов питьевого назначения». На территории второго  и  третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

6. Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения

городского поселения «Рабочий поселок Лососина»

Износ водопроводной сети составляет 90%.

Администрация городского поселения «Рабочий поселок Лососина» совместно с ООО Сетевик» запланировали мероприятия по ремонту и реконструкции водопроводной сети за счет средств местного и краевого бюджета, собственных средств ООО «Сетевик».

2013 г

| Наименование мероприятий: |  |
| --- | --- |
| Планируемые средства: -Замена участка водопровода в/з «Водники»- ул. Сибирская | 5.800 тыс. руб. |
| -Замена участка ул. Рыбацкая |  |
| -Замена участка ул. Сибирская |  |
| -Замена участка ул. Ростовская до водопроводного колодца № 44 -Замена участка от котельной 12 до жилого дома Ростовская,25 -Замена участка от д. Луначарского,1 до водоразборной колонки. |  |

2014 г

| Наименование мероприятий: |  |
| --- | --- |
| Планируемые средства: -Замена участка от д. Луначарского,3 до ул. 8 Марта | 17.800 тыс. руб. |
| -Замена участка от в/з «Сетуан» до гостиницы «Гостиный двор» |  |
| - Замена участка от в/з «Горный» до в/з «Ситуан» |  |
| - Ремонтные работы на в/з «Горный» и В/з «Ситуан» |  |

2015 г

| Наименование мероприятий: |  |
| --- | --- |
| Планируемые средства: Замена в/з колонок | 1.000 тыс. руб. |
| Замена пожарных гидрантов |  |
| Замена вводов в дома |  |
| Замена (установка) водомерных счетчиков |  |

2016 г

| Наименование мероприятий: |  |
| --- | --- |
| Планируемые средства: Восстановление водонапорной башни | 3.000 тыс. руб. |
| Замена ветхих сетей водоснабжения от в/з “Горный” до в/з “Ситуан” | 1.500 тыс. руб. |
| Приобретение и монтаж установки для обеззараживания воды посредством ультрафиолетового облучения | 0.7 тыс. руб. |
| Капитальный ремонт (реконструкция) резервуара чистой воды V=400 м3 |  |

2017 г

| Наименование мероприятий: |  |
| --- | --- |
| Планируемые средства: Капитальный ремонт КНС | 1.000 тыс. руб. |

2. Сведения о системе водоотведения городского поселения «Рабочий посёлок Лососина».

Проектные решения водоотведения  городского поселения «Рабочий поселок Лососина»  базируются на основе разрабатываемого генерального плана. Существующая централизованная система водоотведения поселения составляет 3126 м в основном чугунного исполнения, сброс отходов в бухту 100%.  Система канализации смешанная, самотечная и напорная. Имеется КНС Глубина заложения канализационного коллектора 2,5-1,5 метра, диаметр канализационных труб от 100 до 200.

Источники стоков: жилые дома, школа, поликлиника, детский сад, предприятия по переработке морепродуктов. Суточный расход стоков от 480 до 550кубов в сутки. Пиковый сброс сточных вод с 17 до 20 часов. В связи наличием изломов, повреждений, канализационные сети засоряются, что приводит к значительным затратам, как обслуживающей организации, так и неудобству жителей.

Сложности возникают с обслуживанием канализационной насосной станции, в связи со значительным износом здания, технологического оборудования.

Планируется строительство очистных сооружений в 2016-2017 г путем вхождения в  краевую программу по строительству очистных сооружений.

По результатам замеров среднесуточной температуры сточной жидкости до 15 градсов.

Фактические загрязнения в стоке в соответствии со СНИП 2.04.03-85 содержит следующие параметры:

| Наименование ингридиента | Ед. измерения | Нормативный документ | проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура | градус | ПНДФ14.1:2:3:4.121-97 | 15,0 |
| ph | Ед. ph | -//- | 7,3 |
| БПК5 | мгQ2/л | ПНДФ14.1:2:4.123-97 | 255 |
| Нефтепродукты | мг/л | ПНДФ14.1:2:4.128-98 | 1,2 |
| Взвешенные вещества | мг/л | ПНДФ14.1:2:4.110-97 | 176 |
| Хлориды | мг/л | ПНДФ14.1:2:96-97 | 78 |
| Сульфаты | мг/л | ПНДФ14.1:2:.159-2000 | 12 |
| Нитриты | мг/л | ПНДФ14.1:2:4.26-95 | 0,13 |
| Амоний солевой | мг/л | ПНДФ14.1.1-95 | 82 |
| Фосфаты | мгQ2/л | ПНДФ14.1:2:112-97 | 19,6 |
| Нитраты | мг/л | ПНДФ14.1:2.4-95 | < 0.1 |
| Сухой остаток | мг/л | ПНДФ14.1:2:114-97 | 360 |
| АПАВ | мг/л | ПНДФ14.1:2:4.158-2000 | 1,5 |
| Фенол | мг/л | ПНДФ14.1:2:4.182-02 | 0,5 |
| Жиры | мг/л | ПНДФ14.1:2.122-97 | 15 |
| Железо | мг/л | ПНДФ14.1:2:2:-95 | 2,0 |
| Медь | мг/л | М 01-29-98 | 0,008 |
| Никель | мгQ2/л | М 01-29-98 | 0,003 |
| Хром | мг/л | М 01-37-2000 | 0,003 |
| Цинк | мг/л | МУ 08-47/091 | 0,022 |

Нормы и расходы сточных вод.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

2.1.Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоотведения  необходимо предусмотреть:

Проведение мероприятий по снижению объемов водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

Населенный пункт оснастить автономными установками биологической  и  глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях и различной производительностью и обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков кавитации «Лазурь». Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды могут использоваться для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

Водоотвод дождевых и снеговых вод с территории поселения, производственных площадок будет производиться системой открытых каналов и лотков.

Для совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов необходимо проведение следующих мероприятий:

- обеспечение населенных пунктов с численностью жителей менее 3500 чел. автономными системами очистки заводского изготовления;

- переход к очистке на локальных очистных сооружениях (ЛОС) стоков жизнедеятельности населения до степени, разрешенной к приему в систему водоотведения, либо полностью очищаются до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

- стоки всех промпредприятий очищать на ЛОС до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

- обеспечение (оснастка) нежилых помещений автономными системами очистки.

Место размещения локальных очистных сооружений и условия сброса сточных вод дополнительно уточняются на стадии рабочего проектирования.

Необходим капитальный ремонт (замена) всей системы водоотведения р.п. Лососина.

Мероприятия по модернизации и развитию водоотведения

городского поселения «Рабочий поселок Лососина»

2014 г

Планируемые средства:1000 тыс. руб.

Расширение сети водоотведения с учетом

развития  малоэтажного строительства

2016-2017 г

Планируемые средства: 8000 тыс. руб.

Капитальный ремонт системы водоотведения

2018-2019 г

Планируемые средства: 18000 тыс. руб.

Строительство локальных современных локальных очистных сооружений

2020-2023  г

Планируемые средства:

Развитие новой сети с учетом развития нового строительства

Основные мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения городского поселения «Рабочий поселок Лососина»:

Обеспечение качества питьевой воды:

1. Выполнение требований предъявляемых к зонам санитарной охраны 1,2,3 поясов в соответствии проектами, разработанных для водозаборов «Горный», «Ситуан», «Водников» (приложение №1),  рекомендаций гидрогеологического очерка о состоянии недр водозаборов на территории городского поселения «Рабочий поселок Лососина» Советско-Гаванского муниципального района (приложение №2).

2. Произвести устройство станции по ультрафиолетовому обеззараживания питьевой воды типа ОДВ с установкой на водозаборе «Ситуан».

Марка (тип) должна быть определена по максимальному часовому расходу для давления в сети до 10 кгс/см.кв. Рекомендуемый производитель ООО «Промышленные системы УФ-обеззараживания» г. Санкт-Петербург (приложение №3).

3. Капитальный ремонт (замена, ввод в эксплуатацию) резервуара чистой воды W-400 м.куб. на водозаборе «Ситуан».

Мероприятия, направленные на обеспечение надежности, снижению непроизводительных потерь питьевой воды, электропотребления:

1. Оснащение действующих скважин, насосной станции в/з «Ситуан» установками мягкого пуска, установками частотного регулирования.

2. Перспективное развитие водозаборных сооружений:

2.1. С привлечением Дальневосточного регионального центра ГМСН определить возможность строительства водозаборной артезианской скважины в районе водозабора «Ситуан»;

2.2. В случае единственной возможности обновления скважин в районе водозабора «Горный» - необходимо предусмотреть строительство дублирующего водопровода ø150мм от водозабора «Горный» до в/з «Ситуан» (обоснование приложение №4), производство капитального ремонта скважины №3. (№4).

В целях решения вопроса об увеличении дебита водозабора «Горный» обратиться в Департамент по недропользованию Хабаровского края для капитального ремонта (строительства) скважины на территории в/з «Горный».

3. Оснащение водозаборных скважин электромагнитными счетчиками типа РМ-5-Т с реверсом.

Оформление разрешительной документации:

Водоснабжение

1. Завершить оформление документации по предоставлению права пользования участками недр местного значения для добычи подземных вод по водозаборам «Горный», «Водников», «Ситуан».

Водоотведение

1. ООО «Сетевик» вести журнал учета водоотведения по форме ф 1.5

2. Подготовить заявление на предоставление водного объекта в пользование для сброса сточных вод в адрес отдела водных ресурсов Министерства природных ресурсов Хабаровского края.

2.1.Произвести разработку нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей.

3. Определить тип, мощность очистных сооружений биологической очистки сточных вод, необходимых для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод до предельно-допустимых норм.

4. Обязать организации, расположенные в прибрежной полосе и производящие сброс неочищенных сточных вод, установить локальные установки для их очистки.

Приложения: 1. Эксплуатационная схема водоснабжения р.п. Лососина.

2. Схема водоснабжения и водоотведения  городского поселения «Рабочий поселок Лососина» Советско-Гаванского муниципального района.

3. Гидрогеологический очерк о состоянии недр водозаборов на территории городского поселения «Рабочий поселок Лососина» Советско-Гаванского муниципального района.

4. Проекты зон санитарной охраны водозаборов «Горный», «Ситуан», «Водников».